附件：

瓦材、压型金属板坡屋面岩棉板保温系统

应用技术要点

1  总则

1.0.1  为规范岩棉板屋面保温系统的应用，保证工程质量，做到安全可靠、经济合理，制定本技术要点。

1.0.2  本技术要点适用于重庆市新建、扩建和改建民用建筑瓦材、压型金属板坡屋面采用岩棉板保温系统的设计、施工和验收。

1.0.3  按照本技术要点进行建筑屋面节能工程的设计、施工和验收时，尚应符合国家、行业和重庆市现行相关标准的规定。

2 基本规定

2.0.1 本技术要点中瓦材包括块瓦、沥青瓦；压型金属板采用的板材包括镀层钢板、涂层钢板、铝合金板、不锈钢板和钛锌板等。

2.0.2 瓦材、压型金属板坡屋面工程的设计应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345、《坡屋面工程技术规范》GB 50693、《压型金属板工程应用技术规范》GB 50896的相关规定。

2.0.3 采用岩棉板作为保温层的瓦材坡屋面、压型金属板坡屋面的防水等级应为一级。

2.0.4 岩棉板保温系统屋面的传热系数和热惰性指标，应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176和重庆市建筑节能标准的相关规定。

2.0.5岩棉板屋面工程所用材料的燃烧性能和耐火极限应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定。

# 2.0.6 岩棉板屋面保温系统应进行排水验算，应防止外部水渗漏，并应防止系统构造层内冷凝水集结和渗漏；应设置其他构造层，满足系统水密性和气密性要求。

2.0.7 雨天和五级风及以上时不得施工。

2.0.8 施工人员应佩戴安全帽、手套、系安全带和穿防滑鞋。

3  材料

3.0.1  岩棉板性能应符合现行国家标准《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T25975的相关规定。

3.0.2  按设计采用的胶粘剂、抹面胶浆、耐碱玻纤网格布等应符合现行地方标准《岩棉板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DBJ50/T-141的相关规定。

3.0.3  瓦材坡屋面保温层用岩棉板应采用垂直纤维岩棉板。

3.0.4  压型金属板厚度应通过设计计算确定。压型铝合金板的外层板公称厚度不应小于1．0mm，内层板公称厚度不应小于0．9mm；压型钢板的外、内层板公称厚度均不应小于0．6mm。

3.0.5  瓦材、压型金属板坡屋面工程的其他材料应符合现行国家标准《坡屋面工程技术规范》GB 50693、《压型金属板工程应用技术规范》GB 50896的相关规定。

4  设计

4.0.1  采用岩棉板作为保温层的瓦材、压型金属板坡屋面的基本构造应符合附表1与附表2的规定。

4.0.2  采用岩棉板作为保温层的瓦材、压型金属板坡屋面应设置防水垫层，应采用正置式防水保温构造。

4.0.3  瓦材、压型金属板坡屋面坡度应符合现行国家标准《坡屋面工程技术规范》GB 50693的相关规定。

4.0.4  瓦材坡屋面的现浇混凝土结构层在檐口处钢筋混凝土均应上翻，上翻高度为保温层与保护层厚度之和。上翻的钢筋混凝土是阻止保温层、防水层及细石混凝土或水泥砂浆保护层下滑的主要措施。

4.0.5  当瓦材坡屋面保温层上的保护层（或持钉层）采用细石混凝土时，屋面坡度应≤45°，细石混凝土保护层应内配Φ4@200单层双向钢筋，细石混凝土中敷设的Φ4钢筋网骑跨屋脊并綳直与屋脊和檐口处预留（或植筋）的Φ10钢筋（伸出保温层长度200mm，@1200）扎牢整浇；当屋面坡度＞30°时，钢筋混凝土屋面还应平行屋脊每间隔3600mm预留（或植筋）Φ10锚筋（伸出保温层长度60mm，@900mm）与细石混凝土内的钢筋网扎牢整浇；

4.0.6  瓦材坡屋面构造中细石混凝土保护层与岩棉板保温层间应设置聚合物水泥砂浆抹面层，抹面层内应铺设耐碱玻纤网格布增强；

4.0.7  应采取防止岩棉板保温层被压缩及坡度较大时滑移的措施。

4.0.8  采用岩棉板保温系统的瓦材坡屋面宜采取排汽构造措施。

4.0.9  压型金属板坡屋面在保温层的下面宜设置隔汽层，在保温层的上面宜设置防水透气膜。

4.0.10 压型金属板坡屋面的防结露设计，应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的相关规定。

4.0.11 压型金属板坡屋面宜采用檀条暗藏型双层压型钢板复合保温屋面，应采用防热桥构造；

4.0.12 岩棉板用于屋面保温工程时，其热工参数的修正系数按1.5取值。

5 施工和验收

5.0.1  采用岩棉板作为保温层的瓦材、压型金属板坡屋面工程的施工与质量验收应符合《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411、《屋面工程技术规范》GB50345、《坡屋面工程技术规范》GB 50693、《屋面工程质量验收规范》GB50207、《压型金属板工程应用技术规范》GB50896等现行国家标准的相关规定。

5.0.2  屋面工程采用的防水材料、岩棉板、胶粘剂、抹面胶浆、耐碱玻纤网格布等应有产品合格证书和性能检测报告，产品的品种、规格、性能应符合设计和产品标准的要求，材料进场后，应按规定抽样复验，合格后方可应用于工程。

5.0.3  施工中应避免对保温层重压，并采取防潮措施。

5.0.4  岩棉板平面拼接缝应靠紧，上下层拼接缝应错开。

5.0.5  屋面坡度较大时，宜采取机械固定法施工。

5.0.6  铺设岩棉板时，应做好劳动保护工作。

5.0.7  岩棉板应在干燥、通风的房屋内存储。

5.0.8  岩棉板保温层厚度应符合设计要求，不应有负偏差。

表1  岩棉板屋面保温系统坡屋面工程应用技术要求

| 名 称 | 基本构造 | 材料性能 | 施工验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 坡屋面 |  | 压缩强度不应低于40kPa，表观密度不应低于100kg/m3，酸度系数应不小于1.6 ，其他性能指标应符合《岩棉板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DBJ50/T-141及《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T25975的规定，导热系数的修正系数应按1.3取值。 | 施工验收参照《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411、《屋面工程技术规范》GB50345、《屋面工程质量验收规范》GB50207相关规定执行。 |

表2  岩棉板屋面保温系统压型金属板屋面工程应用技术要求

| 名 称 | 基本构造 | 材料性能 | 施工验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 双层压型金属板屋面 |  | 压缩强度不应低于40kPa，表观密度不应低于100kg/m3，酸度系数应不小于1.6，其他性能指标应符合《岩棉板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DBJ50/T-141、《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T25975及《压型金属板工程应用技术规范》GB50896的规定，导热系数的修正系数应按1.3取值。 | 施工验收参照《钢结构结构工程施工质量验收规范》GB50205、《压型金属板工程应用技术规范》GB50896、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411、《屋面工程技术规范》GB50345、《屋面工程质量验收规范》GB50207相关规定执行。 |